МК-26-9

Управление процессом распознавания образов на основе оценки его сложности

А.Ю. Кручинин

Оренбургский государственный университет

г. Оренбург, Россия

Наиболее значимым критерием эффективности системы распознавания образов является достоверность результатов распознавания, значение которой в идеале должно стремиться к 100%. Однако на практике обычно существуют ограничения, которые не позволяют увеличивать объём измерительной информации без потери производительности системы распознавания. Поэтому имеет большое значение нахождение оптимума в процессе распознавания, который с одной стороны обеспечивает требуемый уровень достоверности, а с другой – высокую производительность.

На достоверность результата распознавания влияют репрезентативность данных; количество используемых признаков, определяющих сложность; метод распознавания и его характеристики. Существует статистическая достоверность, рассчитываемая по статистическим результатам испытаний, и единичная достоверность, рассчитываемая для одного конкретного случая.

В работе [2] показано, что для нахождения оптимального режима функционирования системы управления процессом распознавания в реальном времени необходима не только идентификация неизвестных образов, но и оценка достоверности и сложности распознавания. Сложность (Sl) определяется как вероятность ошибки распознавания образов (рис. 1) [3], т.е. Sl равно ε.

Сложность распознавания определяется качеством признаков (см. рис. 1) и их количеством. Если исходить из того, что признаки независимы, то при достаточно большом количестве испытаний сложность распознавания от нескольких признаков будет определяться выражением:

,                                          (1)

где xj – признаки распознавания; n – общее количество признаков.

Рис. 1. Графики распределений плотностей вероятности значений признаков распознавания: ε – области ошибочного распознавания

Для каждого метода распознавания статистическая достоверность определяется сложностью распознавания и репрезентативностью данных:

,                                                     (2)

где N – объем выборки, характеризующий репрезентативность.

Чтобы определить данную зависимость для вероятностных методов распознавания образов, например для метода Байеса [1], проводился вычислительный эксперимент.

В эксперименте использовался один признак распознавания и два образа с нормальным распределением, сложность распознавания которых варьировалась путём генерирования случайных значений математического ожидания и среднего квадратичного отклонения. Сложность определялась по следующей формуле:

,             (3)

где x – признак, по которому определяется пересечение распределений; σ1, σ2 – оценки средних квадратичных отклонений распределений образов A и B; a1, a2 – оценки математических ожиданий.

Для построения таблицы зависимостей (2) были выделены 10 значений сложности из возможного интервала от 0 до 1. Каждое значение сложности нуждалось в определении своей функции достоверности от репрезентативности данных. Известно, что статистическая достоверность определяется по выражению:

,                                                      (4)

где N1 – количество правильно распознанных образов, N2 – общее количество контрольных образов. Поэтому для каждого значения репрезентативности проводилось не менее 100000 испытаний.

Каждое испытание проводилось в следующие этапы: 1) выбирались два образа с заданной сложностью, т.е. определялись σ1, σ2 и a1, a2; 2) с использованием генератора случайных чисел нормального распределения для образа A получалось N значений, которые характеризуют репрезентативность; 3) для каждого значения определялась вероятность отнесения к образу A или B (рис. 2); 4) вычислялась единичная достоверность результата того, что неизвестный образ является образом A, по следующим соображениям:

,   ,                                       (5)

,                                                   (6)

где i – номер значения; PA(xi), PB(xi) – вероятность отнесения  неизвестного образа к A и B по значению xi; P(A), P(B) – общие значения вероятностей образов A и B; De – единичная достоверность.

Рис. 2. Определение вероятности отнесения неизвестного образа к A или B по значению xi

По результатам испытания была построена таблица 1, отображающая зависимости достоверности, сложности и репрезентативности. На рисунке 3 представлены собственно графики этих зависимостей.

Табл.1. Зависимости достоверности результатов от сложности распознавания и репрезентативности данных

|  | 0,000 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,000 | 0,950 | 0,901 | 0,850 | 0,799 | 0,748 | 0,698 | 0,648 | 0,598 | 0,549 | 0,500 |
| 2 | 1,000 | 0,990 | 0,966 | 0,930 | 0,884 | 0,832 | 0,773 | 0,708 | 0,642 | 0,571 | 0,500 |
| 3 | 1,000 | 0,998 | 0,986 | 0,964 | 0,927 | 0,879 | 0,819 | 0,749 | 0,672 | 0,588 | 0,500 |
| 4 | 1,000 | 0,999 | 0,995 | 0,981 | 0,953 | 0,911 | 0,853 | 0,779 | 0,694 | 0,600 | 0,500 |
| 5 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,990 | 0,971 | 0,935 | 0,881 | 0,806 | 0,715 | 0,611 | 0,500 |
| 6 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,995 | 0,980 | 0,950 | 0,901 | 0,827 | 0,733 | 0,621 | 0,500 |
| 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,987 | 0,963 | 0,917 | 0,846 | 0,748 | 0,630 | 0,500 |
| 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,991 | 0,972 | 0,931 | 0,862 | 0,763 | 0,639 | 0,500 |
| 9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,995 | 0,979 | 0,943 | 0,876 | 0,776 | 0,646 | 0,500 |
| 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,996 | 0,984 | 0,952 | 0,888 | 0,788 | 0,653 | 0,500 |
| 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,988 | 0,960 | 0,899 | 0,799 | 0,660 | 0,500 |
| 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,990 | 0,966 | 0,908 | 0,810 | 0,667 | 0,500 |
| 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,992 | 0,971 | 0,917 | 0,819 | 0,673 | 0,500 |
| 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,994 | 0,976 | 0,925 | 0,828 | 0,679 | 0,500 |
| 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,995 | 0,980 | 0,932 | 0,836 | 0,685 | 0,500 |
| 16 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,996 | 0,983 | 0,938 | 0,844 | 0,691 | 0,500 |
| 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,986 | 0,944 | 0,851 | 0,696 | 0,500 |
| 18 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,988 | 0,949 | 0,859 | 0,701 | 0,500 |
| 19 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,989 | 0,954 | 0,866 | 0,706 | 0,500 |
| 20 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,990 | 0,958 | 0,872 | 0,711 | 0,500 |

На основе данных зависимостей можно выбирать такие режимы работы оборудования и аппаратуры системы управления процессом распознавания, при которых значение достоверности будет выше заданного уровня, а производительность является максимальной. Для заданного значения достоверности равного 0,9 на рисунке 4 показано, какое количество информации необходимо при различных значениях сложности.

Рис. 3. Зависимости достоверности результатов от сложности распознавания и репрезентативности данных; Рис. 4. Требуемое количество информации для обеспечения заданного значения достоверности 0,9 при различной сложности

Любую задачу распознавания можно решить, перейдя от нескольких образов, к двум. Однако, данную методику выбора режима распознавания можно применять и для случаев с несколькими эталонными образами (Рис. 5).

Зависимости D от Sl и N определяются методом распознавания. Так, если в описанном выше способе учитывать вероятности не каждого испытания, а математическое ожидание значений всех испытаний, то зависимости будут выглядеть по-другому (Рис. 6).

При большом значении N единичная достоверность приближается к статистической:

.                                                   (7)

Однако при малых значениях N значение De может сильно отличаться от D. Для подтверждения этого и определения области нахождения De для уровня значимости 0,1 был проведен вычислительный эксперимент, который базировался на предыдущем. Единичная достоверность, определявшаяся на 4 этапе, сохранялась в массив данных, а после проведения всех 100000 испытаний отбрасывалось 10% минимальных и максимальных значений. В результате была построена таблица интервальных значений (табл. 2), в которой представлены области изменения единичной достоверности для различных значений сложности распознавания и репрезентативности данных.

Рис. 5-6. Кривые достоверности распознавания от репрезентативности при заданном значении сложности: (5) концептуальные (k – общее число эталонных образов) и экспериментальные зависимости достоверности D от объёма выборки N для двух образов (6)

Анализируя таблицу и полученные графики, были сделаны следующие выводы:

– верхняя граница интервала единичной достоверности при N=1 уменьшается, а нижняя граница интервала при значении сложности от 0,0 до 0,5 уменьшается, от 0,5 до 1,0 увеличивается;

– интервал при увеличении N уменьшается совместно со стремлением статистической достоверности к единице;

– при Sl>0,5 интервал при увеличении N первоначально увеличивается, а потом уменьшается, увеличение интервала происходит за счёт процедуры перемножения вероятностей.

Табл.2. Интервальные значения единичной достоверности для уровня значимости 0,1 от сложности распознавания и репрезентативности данных

|  | 0,000 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [1,000; 1,000] | [0,524; 1,000] | [0,298; 0,999] | [0,231; 0,996] | [0,214; 0,984] | [0,213; 0,963] | [0,236; 0,906] | [0,275; 0,826] | [0,331; 0,723] | [0,406; 0,607] | [0,500; 0,500] |
| 2 | [1,000; 1,000] | [0,963; 1,000] | [0,662; 1,000] | [0,385; 1,000] | [0,261; 0,999] | [0,215; 0,993] | [0,210; 0,972] | [0,234; 0,916] | [0,286; 0,808] | [0,374; 0,656] | [0,500; 0,500] |
| 3 | [1,000; 1,000] | [0,999; 1,000] | [0,933; 1,000] | [0,646; 1,000] | [0,378; 1,000] | [0,247; 0,999] | [0,208; 0,990] | [0,213; 0,956] | [0,257; 0,861] | [0,350; 0,692] | [0,500; 0,500] |
| 4 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,991; 1,000] | [0,860; 1,000] | [0,540; 1,000] | [0,307; 1,000] | [0,221; 0,997] | [0,205; 0,977] | [0,239; 0,900] | [0,331; 0,723] | [0,500; 0,500] |
| 5 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,999; 1,000] | [0,962; 1,000] | [0,729; 1,000] | [0,403; 1,000] | [0,251; 0,999] | [0,204; 0,987] | [0,229; 0,924] | [0,318; 0,746] | [0,500; 0,500] |
| 6 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,990; 1,000] | [0,851; 1,000] | [0,500; 1,000] | [0,280; 0,999] | [0,208; 0,993] | [0,217; 0,943] | [0,304; 0,769] | [0,500; 0,500] |
| 7 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,998; 1,000] | [0,936; 1,000] | [0,627; 1,000] | [0,332; 1,000] | [0,220; 0,996] | [0,214; 0,957] | [0,296; 0,787] | [0,500; 0,500] |
| 8 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,999; 1,000] | [0,967; 1,000] | [0,724; 1,000] | [0,376; 1,000] | [0,226; 0,997] | [0,209; 0,967] | [0,284; 0,805] | [0,500; 0,500] |
| 9 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,988; 1,000] | [0,826; 1,000] | [0,449; 1,000] | [0,246; 0,998] | [0,207; 0,975] | [0,279; 0,822] | [0,500; 0,500] |
| 10 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,996; 1,000] | [0,890; 1,000] | [0,513; 1,000] | [0,262; 0,999] | [0,206; 0,980] | [0,271; 0,834] | [0,500; 0,500] |
| 11 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,999; 1,000] | [0,936; 1,000] | [0,589; 1,000] | [0,285; 0,999] | [0,205; 0,985] | [0,266; 0,847] | [0,500; 0,500] |
| 12 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,999; 1,000] | [0,961; 1,000] | [0,646; 1,000] | [0,300; 1,000] | [0,204; 0,988] | [0,258; 0,860] | [0,500; 0,500] |
| 13 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,979; 1,000] | [0,720; 1,000] | [0,331; 1,000] | [0,209; 0,991] | [0,254; 0,870] | [0,500; 0,500] |
| 14 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,989; 1,000] | [0,784; 1,000] | [0,364; 1,000] | [0,211; 0,993] | [0,251; 0,879] | [0,500; 0,500] |
| 15 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,993; 1,000] | [0,821; 1,000] | [0,380; 1,000] | [0,213; 0,994] | [0,243; 0,889] | [0,500; 0,500] |
| 16 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,997; 1,000] | [0,878; 1,000] | [0,432; 1,000] | [0,220; 0,995] | [0,240; 0,896] | [0,500; 0,500] |
| 17 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,998; 1,000] | [0,903; 1,000] | [0,452; 1,000] | [0,224; 0,996] | [0,237; 0,903] | [0,500; 0,500] |
| 18 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,999; 1,000] | [0,931; 1,000] | [0,494; 1,000] | [0,228; 0,997] | [0,235; 0,912] | [0,500; 0,500] |
| 19 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,949; 1,000] | [0,526; 1,000] | [0,231; 0,998] | [0,231; 0,916] | [0,500; 0,500] |
| 20 | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [1,000; 1,000] | [0,965; 1,000] | [0,572; 1,000] | [0,239; 0,998] | [0,230; 0,922] | [0,500; 0,500] |

На рис. 7-8 представлены графики интервала единичной достоверности для значения сложности 0,5 и 0,8.

| Рис. 7 | Рис. 8 |
| --- | --- |

Рис. 7-8. Интервал единичной достоверности [Demin, Demax] для уровня значимости 0,1 для сложности 0,5 (7) и 0,8 (8)

В результате проведённых исследований были определены зависимости статистической и единичной достоверностей от сложности распознавания и репрезентативности данных, знания которых необходимы при выборе оптимального режима распознавания образов. Оптимальный режим соответствует максимальной производительности (минимальное значение N), обеспечивающей заданное значение статистической достоверности распознавания образов.

Литература:

1. Горелик, А.Л. Методы распознавания / А.Л. Горелик, В.А. Скрипкин. М. : Высш. шк, 2004. 261 с.

2. Кручинин, А.Ю. Модель динамической оптимизации режимов мониторинга и диагностирования буровой скважины / А.Ю. Кручинин, Т.З. Аралбаев // Известия ОрелГТУ, серия «Информационные технологии». 2006. № 1 (2). С. 81-85.

3. Фукунага, К. Введение в статистическую теорию распознавания образов / К. Фукунага. М. : Наука, 1979. 368 с.

# Text boxes

12

6

4

3

2

1

1

1

Sl=0,1;

Sl = 0,9

D

N

91

81

71

61

51

41

31

21

11

1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

N

Sl

Рис. 5.

Рис. 6.

1,00

0,75

0,50

Sl=0,94

Sl=0,88

Sl=0,74

Sl=0,5

N

D

1

1/k

N

Sl5

Sl4

Sl3

Sl2

Sl1

D

0

Рис. 4

Рис. 3

N

Sl

26

100

0

20

40

60

80

100

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

N

Sl

Sl=0,2; Sl=0,3; Sl=0,4; Sl=0,5; Sl=0,6

Sl=0,7

Sl = 0,8